## Slide 1: WA
3班
浜津桃子（班長）
鎌田将彰
田中弥菜美
宮本隆太郎
山口裕敏
ＴＡ 佐藤良太
都市計画マスタープラン策定実習 中間発表②
2011/1/28

## Slide 2: 「WA」がまち土浦
我
和
環
輪
話
把
「ＷＡ」
産業でつなぐ
都市機能の集積
愛着と誇り
道路整備
コミュニティー強化
日本的景観・自然を生かす

## Slide 3: 土浦市への愛着
平成２０年度土浦市満足度調査
Chart: 年齢別
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上
強くもっている | 8 | 8.2 | 10.5 | 12.1 | 14.6 | 19
ある程度もっている | 36 | 36.6 | 41.9 | 52.1 | 50.9 | 57.8
あまりもっていいない | 24.8 | 33 | 34.9 | 23.7 | 24.3 | 10
全くもっていない | 16.8 | 12.4 | 8.1 | 6.2 | 4.1 | 3.8
わからない | 12.8 | 9.8 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 7.1
無回答 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.4
Chart: 
| 強くもっている | ある程度もっている | あまりもっていいない | 全くもっていない | わからない | 無回答
 | 12.8 | 47.5 | 24.4 | 7.4 | 6.5 | 1.4
Chart: 
| 強くもっている | ある程度もっている | あまりもっていいない | 全くもっていない | わからない | 無回答
H18 | 16.7 | 46.7 | 24.8 | 6.1 | 4.5 | 1.2
若者の愛着心が低い
一昨年比
3.1ポイント減
「みんなが愛着をもてるまち」
「長く愛着を持ち続けられるまち」 にしたい

## Slide 4: 土浦市の課題
工業面の伸びが期待できるが渋滞緩和のための道路整備が必要
公共施設の老朽化への対応、利便性の向上
点在する都市機能の集約
豊かにある自然の活用

## Slide 5: 産業の「輪」
土浦のポテンシャル
  東京都心と直結する縦軸
    土浦北ICからの高速道路利用が可能
  土浦新治線の整備が進行中
    既存の工業団地へのアクセスが向上
  2012年度、圏央道（稲敷IC～大栄JCT）が開通 成田・千葉方面へのアクセスが向上
  ☆ 成田空港を輸出拠点とした製品の生産
  ☆ 東京・千葉方面へ出荷する製品の生産

## Slide 6: 東京圏CUEによる分析
  現時点での道路状況・ODをもとに、圏央道開通のみによる人口・従業者数の増加を計測
  県南モデル圏の人口・従業者数が相対的に増加
  産業分野を伸ばす機会になり得る

## Slide 7: 土浦に立地することの利点
  東京60km圏で業務地代が安い
  産業優遇制度の活用
    低金利融資、減税
利便性の向上・金銭面で参入しやすい環境 積極的な企業誘致 → 経済基盤強化を図る

## Slide 8: 道路の「環」
道路整備による 混雑緩和と物流の円滑化
  新治・神立・おおつ野周辺
  土浦駅周辺
  荒川沖周辺
事業中の道路整備によって 混雑が緩和することが示された
― ～1.0
― ～1.2
― ～1.5
― 1.5～

## Slide 9: 土浦駅周辺
駅前通過交通の流入抑制
  道路標識での標示
― ～1.0
― ～1.2
― ～1.5
― 1.5～
■ 土浦駅
都市計画道路整備
  下高津桜町線（総延長650m）の建設
    桜川を渡る道路の新設 → 南北交通の円滑化
  宍塚大岩田線の部分拡幅・線形改良
    下高津側の交通量増加に対応

## Slide 10
産業誘致
道路整備
企業立地
従業員数の増加 物流の活発化
交通渋滞の発生
道路混雑緩和
物流の円滑化
ポテンシャルUP
次のステージへ

## Slide 11: 道路の「環」
土浦駅西口 ロータリーの現状
バス導線と歩行者の交差
バリアフリー対応が必要
混雑時間帯のバスの過密
バスと接触の危険性
横断歩道・歩道の無視も！
危険!!
ロータリー整備の必要性！

## Slide 12: 道路の「環」
算定結果
・広場面積
現状9800㎡ 必要規模10840㎡
・バス乗車バース
現状6箇所 必要規模3箇所
・タクシー乗車バース
現状1箇所 必要規模1箇所
・自家用車乗降バース
現状約12台 必要規模26台
駅前広場計画指針による算定（98年式）
駅前広場利用者
交通空間基準面積
環境空間確保のため追加すべき面積
駅前広場基準面積
算定手法の流れ

## Slide 13: 道路の「環」
土浦駅西口 ロータリー整備
交通広場の拡張
安全性の確保
誰もが使いやすい広場に
公共交通と一般車を分離
安全安心な交通結節点の整備により
中心市街地の魅力を増加
バス・タクシー専用乗降場
自家用車等乗降場
イメージです
ペデストリアンデッキからアクセスするロータリー事例 ～岡山駅～
柵の設置
島式バス乗降場
ペデからの安全なアクセス
広場空間の創出

## Slide 14: 機能集積の「把」
公共施設移転計画
協同病院
（昭和45年）
市役所
（昭和38年）
市立図書館
（昭和44年）
市民会館
（昭和48年）
神立
土浦
荒川沖
築４０年！
老朽化！

## Slide 15: 機能集積の「把」
協同病院移転
霞ヶ浦
神立
土浦
荒川沖
協同病院
約5ha

## Slide 16: 機能集積の「把」
複合公共施設
工場跡地
約0.6ha
約1.8ha
約11ha
約1.8ha
神立
土浦
荒川沖
市民会館
市立図書館
市役所
徒歩約18分
人口重心
公園・広場の整備
地域の
防災拠点に
りんりんロード
土浦市にほしいもの
（増やしてほしい施設、充実してほしいサービス）
第1位：図書館
第2位：公園

## Slide 17: 「和」の空間
複合公共施設
来訪者
親水空間の癒し
自然を生かす
日本的景観を生かす
市民
霞ヶ浦
蔵
りんりんロード
土浦の再発見
自然
日本
情報提供

## Slide 18: コミュニティーの「話」
温度差の解消
双方が歩み寄るきっかけとなる機会、場の提供
別に・・・
熱い思い
観光協会 ＮＰＯ
市民
温度差

## Slide 19: ＷＡがまち土浦
話
和
把
輪
輪
環
把
和
話
話
話
環
環
話
愛着 と 誇り
産業誘致
道路整備
産業
都市機能の集積
愛着と誇り
道路整備
コミュニティー
日本的景観
自然を生かす
複合公共施設
拠点整備
道路整備
ロータリー整備
我

## Slide 20: 今後の活動
道路・産業
圏央道開通による産業誘致の検討
公共交通・
公共施設
現状の把握
提案にあった改善
駅前広場整備の具現化
土地有効利用
土浦駅地区第一市街地再開発事業地の利用方法
景観
霞ヶ浦整備後のシュミレーション
複合公共施設
都市計画道路施設による費用便益分析

## Slide 21: 参考・協力
＜参考文献＞
土浦市都市計画マスタープラン［2004］
統計つちうら 平成二十二年度版［2010］，土浦市
岡山市HP http://www.city.okayama.jp/toshi/gairokoutsuu/gairokoutsuu_00032.html 2011/1/27
駅前広場計画指針［1998］，技報堂出版
土浦市HP http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php 2011/1/26
茨城県HP http://www.pref.ibaraki.jp/ 2011/1/26
いばらき圏央道沿線ナビHP http://www.ken-o-do-ibaraki.com/index.html 2011/1/26
国土交通省関東地方整備局HP http://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm 2011/1/26
国立社会保障・人口問題研究所HP http://www.ipss.go.jp/ 2011/1/25
土浦協同病院HP http://www.tkgh.jp/web-content/index.html 2011/1/26
東京都市圏交通計画協議会HP http://www.tokyo-pt.jp/index.html 2011/1/25
Yahoo!地図 http://map.yahoo.co.jp/ 2011/1/26
＜お世話になった方々＞
土浦市役所 総務課 戸嵜 美佐恵様
社団法人 土浦市観光協会 主幹 浅川 善信様
NPOプラザ・ねこねっと 代表理事 稲葉 淑江様
運輸政策研究所 佐々木 慧様 梶谷 俊夫様

## Slide 22
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 23: 交通空間基準面積の算出
交通空間基準面積＝
①バス乗降場関連面積：（乗車バース数+降車バース数）×バス乗降場施設原単 位+滞留客の計画交通量×バス乗車客1人当たりの滞留空間
+②タクシー乗降場関連面積：（乗車バース数+降車バース数）×タクシー乗降場施設原単位+滞留客の計画交通量×タクシー1人あたりの滞留空間
+③自家用車乗降場関連面積：乗車バース数×自家用車施設原単位
+④駐車場関連面積：タクシー駐車台数の計画交通量×タクシー駐車施設原単位
+⑤歩道面積：（歩道にかかわる計画交通量÷歩行者密度）×平均歩行延長
+⑥交通処理のための車道面積：計画車道延長×計画車線幅員
+⑦付加的施設の面積

## Slide 24: 施設別計画交通量の設定
[施設別計画交通量の設定]
・バス乗降場に関わる計画交通量と施設数
バス乗車バース数＝×1/60
バス降車バース数＝（ピーク時バス降車客数）×（一人当たり後者所要時間）/60
バス街滞留客の計画交通量＝（ピーク時バス乗車客数）×（バスサービス時間）/60
・タクシー乗降場に関わる計画交通量と施設数
タクシー乗車バース数＝（ピーク時タクシー乗客数）×（１人当たりタクシー乗車所要時間）/60
タクシー降車バース数＝（ピーク時タクシー降車数）×（１人当たりタクシー降車所要時間）/60
・自家用車乗降場に関わる計画交通量と施設数
自家用車乗降バース数＝×1/60
・駐車場に関わる計画交通量
タクシー駐車台数の計画交通量＝

## Slide 25: 土浦に立地することの利点
  東京都心と直結する縦軸（常磐道・国道6号）
    土浦北ICからの高速道路利用が可能
    東西南北軸の結節点
  土浦新治線の 整備が進行中
    既存の工業団地への アクセスが向上
      とくにおおつ野ヒルズ

## Slide 26: 新治・神立・おおつ野周辺
    土浦新治線の整備（事業進行中）
    新治～土浦北IC～おおつ野 工業団地が集積する東西軸を担う
    神立地区からICに至る経路選択肢が拡大
    国道6号（バイパス）の混雑緩和にも一部寄与

## Slide 27: 荒川沖周辺
牛久土浦線（バイパス）の整備（事業進行中）
  既存バイパスとの接続で国道6号の混雑が緩和
  （土浦駅周辺の整備と併せることで） 荒川沖木田余線の混雑も緩和