## Slide 1: つくばの水 ～つくばの水道水に対する 利用者の不満解消策～
生活安全環境班最終発表
担当教員 吉野邦彦
TA 徐 鳳教
班長 佐藤
班員 今村 久保田 箕浦 柳田

## Slide 2
調査動機
Ａ：普段、あまり水道について意識しないけど・・・
Ｂ：あれっ、よくよく考えると何かつくばにきてから
水道水飲まなくなったなぁ
Ｃ：なんでだろう？
Ｄ：そういえば、水道水についてあまり知らないなぁ
じゃあ、調べてみよう
入りにくい

## Slide 3: プレゼンテーションの流れ
背景・目的
問題の根本的
所存確認
住民の意識
「水」の実態
実態調査の報告
今後の提案
考察

## Slide 4: 調査背景
「水」が注目される時代に
－住民の水に対する意識向上
つくばの水道水は本当にまずいのか？
－水道水の実態がわからない！
東京・大阪の先例

## Slide 5: 調査目的
①市民の不満や疑問を探る
③問題発見・問題解決
②水道設備の実態を把握する
アンケート調査
ヒアリング調査
具体案の提示

## Slide 6
調査日時 5月30日～６月1日
調査方法 直接訪問による留め置き調査
調査対象 つくば市在住のご家庭１３４世帯
調査内容 ・水道水に対する意識調査
・水道水以外の「水」サービスの
利用実態の調査
実態調査アンケートの実施

## Slide 7
アンケートより
浄水器の利用率：つくば市69％ (全国29.1％)
水道水の安全性に不安
水道水の安全性を信頼していますか？

## Slide 8: From Kasumigaura to our mouth
浄
水
水道部の管轄
県南水道事務所の管轄
霞ヶ浦
霞
ヶ
浦
浄
水
場
送水管
配水場
配水管
止水栓
個人の管理
調
整
いかにして水道水は私たちの口に入るのか

## Slide 9
水道水への不信感
富栄養化
水質の汚濁
浄水場
霞ヶ浦
配水場
配水管
個人
管理

## Slide 10
霞ヶ浦の悪いイメージ
↓
水質に不安がある
浄水場
霞ヶ浦
配水場
配水管
個人
管理
霞ヶ浦浄水場

## Slide 11
塩素臭がする
浄水場
霞ヶ浦
配水場
配水管
個人
管理

## Slide 12
浄水場
霞ヶ浦
配水場
配水管
個人
管理
水道管の衛生・老朽化
サビの臭いがする
ひび割れが心配

## Slide 13
市民は、何が問題で何が問題では
ないのかが分からず不安になっている
タンクの中にゴミや不純物が溜まっているのでは
ないかという不安
タンクのサビや毒性のある物質が溜まって
いないかという不安
浄水器のフィルターの変えどきが良く分からない
浄水場
霞ヶ浦
配水場
配水管
個人
管理

## Slide 14
水道水供給側にこのような
問題はあるのだろうか？

## Slide 15
調査対象 県南水道事務所
つくば市役所水道部
茨城県住宅管理協会
調査目的 水道施設自体の問題の探索
ボトルネックの探索
調査内容 各事業所における業務内容の詳細調査
ヒアリングの実施

## Slide 16
良質な水の提供
生物処理による水質改善
COD：８mg/L（最低限度）→５mg/L（水産用水）
においや味に関しては人が感じない段階まで浄化を行う
霞ヶ浦の水質に関わらず、水質基準を満たした水道水を
供給している
水質基準よりも厳しい目標値を設定している
配水場
浄水場
配水管
個人
管理
霞ヶ浦

## Slide 17
・地域によって残留塩素量に差異が見られるのは、
配水末端部でも基準値である０．１mg/Lを下回らないよう
にするためであり、配水場近隣で濃度が高くなることは
事実だが、安全上は問題がない
配水場
浄水場
配水管
個人
管理
霞ヶ浦

## Slide 18
さびにくい配水管の使用
耐用年数40年
（建設年数：昭和49年～53年）
配水管は水質に影響を与えない
さびは水質ではなく、水量に影響を及ぼす
－配水管の洗浄は水量確保のために行われている
配水場
浄水場
配水管
個人
管理
霞ヶ浦

## Slide 19
集合住宅でも直圧方式が増えている(タンク自体設置されていない。)
タンクのある集合住宅でも、年に１回専門業者が掃除し、その後薬剤師会が衛生状態を点検している。
自治会などで安全性が実際に問題にされたことはない。
一般住宅では、貯水タンク・敷地内の配管は土地所有者の責任で管理することになっている。
浄水器は正しく管理すれば、良質な水を提供する
配水場
浄水場
配水管
個人
管理
霞ヶ浦

## Slide 20
？
あれっ？水道水供給側に問題なんて
ないんじゃないの？

## Slide 21
実際に
つくばフェスタ内で水道部がミネラルウォータと
水道水の利き水アンケートを行ったところ
判断できなかった人が
約半数を占めた
水道水と
ミネラルウォーターには
人が感知できるほどの
差はない
住民は水道水を
イメージ主体で
捉えているのでは？

## Slide 22
そこで、水道水について
イメージ調査を行ったところ
主成分分析
おいしさ
安全性
関係性がある
相関係数 0.5～0.7
実際の味は変わらなくても、
安全性への不安がおいしくないと感じる一因となっている

## Slide 23
では、逆に水道水に不安がないと
思っている人はどういった点から不安が
ないと思っているのか？
信用は「水道基準」や「行政のPR]という
明確な事実によって得られる
住民は情報を知らないから、
信用していないのでは？

## Slide 24
水道水が安全であり、味覚的にも
違いがないのにも関わらず、住民たちは
浄水器の使用
給水サービスの使用
ミネラルウォーターの購入
安全性と味の良さを
求めて
資源・コスト・手間の無駄遣い
水道水を使う場合に比べ
安全性のリスクが高い
実態調査から
こういった問題点の結果

## Slide 25
市民
情
報
の
不
足
固
定
観
念
浄水システムの性能・性質
配水管の性能・性質
良質な水を提供している事実
市民の
・安全性への不安
・水道設備に対する不安
・においが強いという不安
問題がないのに、あなた達のせいで水道水に問題があると市民に思われているのだ。レッドカード！
今の水道水の現状をサッカーに
例えるなら

## Slide 26
つまり！
水道水の安全性には「問題」がないのに、
利用者が水道水に「問題」があると
思っている事実に「問題」がある！

## Slide 27
より多くの人に情報を提供できれば、
水道水の安全性への信用は高まるのでは？
この問題を解決するために・・・

## Slide 28
調査対象 つくば市在住の主婦50名
調査目的 ・情報提供前後における水道水に対する
意識変化の調査
・水道水についての情報認知度調査
追加調査

## Slide 29
アンケート結果
説明前水道水を信頼していなかった人が58％
説明後水道水を信頼していない人が36％
情報提示前後で信頼している人の割合が
変化することが言える
検定の結果
アンケートの中身（後述）

## Slide 30
調査内容
はじめに、何の情報も与えずに
水道水の安全性についての印象を聞く
利き水アンケートの結果
浄水場の目標水質基準の高さ
市民の水道水に対する安全性の印象は
どのように変化するか
具体的データ

## Slide 31
よって
水道水の安全性に対する信用度の向上の手段として
情報の提供は有効な手段といえる

## Slide 32
情報をどういったカタチで提供するか？
二段階のPR戦略
①First Promotion
多くの人が手に取りやすい小規模媒体
－詳細ではなく端的な表現で住民の興味を引く
誘
導
②Second Promotion
より多くの情報を提供できる大規模媒体
－これを見ればつくば市の水道水について
すべて分かるようにする
URLの提示

## Slide 33: Contents
情報の提示
①水源から蛇口まで、どのようにして水が提供されているのか
②個人・建物所有者管理の情報は大切
（貯水タンク、浄水器の管理方法）
追加調査の結果
その他味やにおいに関する対処法
（どうしても気になる人のために･･･）

## Slide 34
水
道
水
の
安
全
性
を
Ｐ
Ｒ
ＰＥＴボトルの廃棄量削減
浄水器や水道管の誤った
管理方法の抑制
水道水の安全性に対する
信用度の上昇
水道水の高度使用の拡大
見込まれる直接的効果
財政の回復

## Slide 35
追加調査の結果からPRを行うことで
より高い信用が得られる
水
道
水
の
安
全
性
を
Ｐ
Ｒ
安全性への信用は
水質基準や行政のPRによって
確保されている
多くの人が安全性
についての情報を知らない
解決方法への手順

## Slide 36
見込まれる間接的効果
財政の回復
霞ヶ浦の浄化プロジェクト
の促進
霞ヶ浦の浄化
水源のイメージ改善
水道水問題の根本的解決

## Slide 37
具体的な方向性・実施案は
今後検討していくこととする

## Slide 38: 協力してくれた方々
多くの主婦の方々
県水道事務所
つくば市水道部
茨城県住宅管理協会

## Slide 39: 参考文献
霞ヶ浦水源調査報告書（平成１５年度）