## Slide 1: 都市計画実習 ～生活安全環境班～
水の品格
ーおいしい水を求めてー
担当教員：吉野邦彦
TA:徐
班長：佐藤
班員：今村 久保田 箕浦 柳田

## Slide 2
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
調査動機ニツイテ
報告セヨ！
背景・疑問
１．背景・疑問
市民の現状把握
Notes: も

## Slide 3: 背景
つ
く
ば
の
水
道
水
は
ま
ず
い
気のせい？
上水道？
水源？
浄水器・給水サービスでの対応
住民は満足しているの？
もっと
おいしい水は
飲めないの？
原因

## Slide 4: 疑問
つくばの水っておいしくないけど、本当のところは
どうなっているのでしょうかね？

## Slide 5
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
霞ヶ浦ノ詳細ヲ
報告セヨ！
水源の現状
２．水源の現状
市民の現状把握

## Slide 6: 水源・霞ヶ浦の現状
Copyright@ yasuo suzuki
・水源(霞ヶ浦）の水質の低さ
⇒霞ヶ浦の水質は水源基準を満たしていない
COD(有機物量)、全リン、全窒素
・藻類の多さ
⇒有機物の増加の原因
⇒悪臭の原因
提供される水は大丈夫なの？

## Slide 7
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
つくば市ニオケル
上水道実態ヲ
報告セヨ！
上水道の実態
３．上水道の実態
市民の現状把握

## Slide 8: 水道水の実態
・上水道水の水質基準をクリア
⇒基準をすべてクリア
（by つくば市役所水道部)
・水道料金は他地域に比べ格安
⇒つくば市平均2940円
茨城県平均4009円
一体市民はどのように感じているのか？
・蒸発残留物 ・有機物量
⇒おいしい水の条件30~200mg/l ⇒全国で高いほうから10% つくば市学園都市200mg/l以上 カビ臭さの原因
金属臭さの原因
・トリハロメタン（発ガン性物質）
⇒全国で高いほうから15%
浄水場出口0.019mg/l
マクロ的視点からみると
BUT！
ミクロ的視点から見ると
Notes: 安全といえる根拠（マクロ的視点）

## Slide 9
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
つくば市民ノ
水ニ対スル
意識ヲ調査シ
報告セヨ！
市民の現状把握
４．市民の現状把握
市民の現状把握

## Slide 10: 予備調査内容
・調査目的
水の利用実態の調査
水の需要調査
・対象：①ヒアリング調査
筑波大学生50名
つくば市内の主婦52名
県南水道事務局
②アンケート調査
筑波大学生54名
つくば市内の主婦24名
・調査項目
上水道について
浄水器について
給水サービスについて
水の需要について

## Slide 11: ①水道水の安全性を信頼して いますか？
主婦・学生両方とも安全性に
不安がある

## Slide 12: 水道行政方針
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/suido/index.html
Notes: 入れない？

## Slide 13: 水道局に対するヒアリング
・水の安全性について
必要水量2L/day/人と仮定し、健康に害がない程度の安全性を追求
・水のおいしさについて
粒状活性炭層(2m50cm)で水をろ過する方法を検討中
コスト面の課題が足枷となっている

## Slide 14: 意見の相違
安全性追求
水
道
部
市
民
安全性への不安
安全性を伝えられていない？
過剰意識？
勘違い？
・水道部は安全性を重視
浄水器、給水サービスの
利用

## Slide 15: ②浄水器を使用しているか？
・コスト：初期投資3000～380000円
濾財2000～3000円/月
・効果：カルキ・臭気・悪味・有機物の除去
薬の服用時等に適した中性の水に転化
浄水器の実態
半数以上の人が
浄水器を利用している

## Slide 16: ③浄水器においしさと安全性の どちらを求めているか？
浄水器は安全性を確保するための手段で
あると市民が考えていることが読み取れる
Notes: 主婦は水道水に対して不満を持っていることが分かる

## Slide 17: 給水サービスとは
・コスト：初期投資 容器代2L500円前後
・水質：逆浸透膜ろ過システムによりH2Oに限りなく
近い水を提供
・給水サービス
⇒スーパーにおいて純水の「準」無料提供が
行われている

## Slide 18: ④給水サービスを利用しているか？
なぜ、利用者が少ないのか？
アンケート結果
から
給水サービスについての不満点
面倒だと思う人が非常に多い
Notes: グラフの文字を大きくする

## Slide 19: ⑤水道水はおいしいか？
ほとんどの人が水道水を
おいしいとは思っていない

## Slide 20: 市民の声
・霞ヶ浦の印象が悪い
・昔の霞ヶ浦は
きれいだった
・信用しないとやって
いけないから
一応信用する
（水道水について）
・・・など
Notes: 写真

## Slide 21: ⑥今よりおいしい水を 飲みたい・使いたいか
おいしい水の需要がある
・次善案：ミネラルウォーター
⇒飲み水として購入している人が多い
市場規模：2005年 約40万7000トン（前年比23.1%)
年々、市場規模が拡大している

## Slide 22
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
現状ヲ踏マエタ
考察ヲ
報告セヨ！
考察
５．考察
市民の現状把握

## Slide 23: 現状把握から考えられる 水サービスに対する意識
水道水
給水
サービス
浄水器
ミネラル
ウォーター
安
全
性
おいしさ
湧き水
危険性:高
細菌の存在
水質基準

## Slide 24: 現状把握のまとめ
・半数以上の人が浄水器を利用している
・水道水の安全性に対して不満を持っている
・給水サービスについての不満
・おいしい水の需要がある
・ミネラルウォーターはコスト面の負担が大きい
（年間146000円 by2002年度生活安全環境班）
ここから水の価値を定義付ける要素が
見出せるのではなかろうか
Notes: イメージ先行とかく根拠が必要 市民の声というページを前に作る
あくまで現状把握のまとめ 結論に結びつくアンケート結果を載せる
・おいしい水を飲みたい

## Slide 25
提案・方向付け
考察
背景・疑問
水源の現状
上水道の実態
現状ヲ打破スル
新プロジェクトノ
方向性ヲ
明確ニセヨ！
提案・方向付け
６．提案・方向付け
市民の現状把握

## Slide 26: 展望
安全性
おいしさ
コスト
即時性
水の四要素
市民が水に
求めているものは
予備調査
結果から
四つ全てを備えた水を飲める方法を考えよう

## Slide 27: 目標
安全性
おいしさ
コスト
即時性
水道水
○
×
低い
高い
浄水器
○
○？
高い
高い
給水
ｻｰﾋﾞｽ
◎
○？
低い
低い
湧き水
△
◎
低い
低い
ミネラル
ウォーター
◎
◎
高い
低い
新
プロジェクト水
◎？
◎？
低い？
高い？

## Slide 28: 今後の方向性
新プロジェクト水
霞ヶ浦の浄化
安全性を
もっとアピール
給水サービスの
積極利用促進
おいしい水の
配送サービス
実現可能性を探っていく
浄水場への
オゾン殺菌の導入

## Slide 29: 参考資料
・つくば市役所ホームページ
・〈株〉テラオカホームページ
・J.Nakanishi Home Page
・ミネラルウォーターストアホームページ
・大阪府ホームページ
・茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループホームページ