## Slide 1: 都市計画実習 中間発表 生活安全環境班 なぜあなたは自転車に乗るの？
担当教員 吉野 邦彦 先生
ＴＡ 根本 拓哉
飯村 元紀
櫻井 智之
高橋 一貴
小磯 和紀

## Slide 2: 背景（筑波大学の現状）
全学生数･･･16271人
自転車通学者･･･約10600人（約65%）
*平成22年度学生生活実態調査（平成22年９月時点）による
南北4km・東西1km（約260ha）
授業間・学内移動に自転車は
必須と言われている

## Slide 3
背景（筑波大学の現状）
学内の移動手段として、自転車を利用
自転車の渋滞
駐輪場の混雑
枠外への駐輪
放置自転車
自転車に関わる多くの問題が発生

## Slide 4: 背景（既存文献）
学内の自転車に関する研究は数多く、様々な問題点や解決策が議論されてきた。
を調査
  ※既存文献より学生数や駐輪場の設置場所が現在と
  異なる為、調査対象は約10年前までとした。
「過去の都市計画実習の最終レポート」
（1998年以降）
「大学が実施してきた対策」

## Slide 5: 背景（過去の都市計画実習での事例）
個人利益の優先・違反駐輪
駐輪可能台数の 不足等
縦置き駐輪場・料金改定→駐輪場改善
交通容量の超過・学生数の大幅増加
盗難の発生
意識改革・駐輪場明確化→自転車混雑緩和
自転車専用道→混雑・集中緩和
ステッカー制度・駐輪パイプ→盗難防止
路面ペイント→枠内駐輪→安全面改善
MAP作成・登録制→スマートキャンパス
問題点
目的と解決策

## Slide 6: 背景（大学の取り組み）
放置自転車の撤去
交通安全会により、毎年秋に放置自転車を撤去
誘導
掲示やペイント
設備的対策
駐輪場の増設・改修
３年前から費用は掛からなくなった
毎年およそ1200台が撤去される
直接呼びかけ等（新入生向け）
自転車専用道の設置計画（キャンパスリニューアル 2011）

## Slide 7: 背景（大学の取り組み）
掲示による呼びかけを行っている（第三エリア コンビニ前）

## Slide 8: 背景（仮説）
過去文献では
→注目されていなかった。
大学が広いから
移動が容易だから
時間が確実だから
コストがかからないから
皆が使っているから
本当に自転車が
最良の交通手段？
当たり前のこと!?
「自転車が多い理由」
「自転車を使う理由」

## Slide 9: 目的
自転車に関する諸問題
今までの調査・研究では議論されていなかった
≪この２つの問いに焦点を当て調査≫
自転車問題を解決するための提案をする。
「なぜ自転車が多いのか」
「なぜ自転車を使うのか」
原因を解決
原因を
明らかにする

## Slide 10: 1.背景（事前調査）
「自転車が多い理由」
「自転車を使う理由」
駐輪場問題を通してアプローチ
目的

## Slide 11: 事前調査
筑波大学内の駐輪台数の実態調査
  目的･･･駐輪場の利用実態・自転車の台数変化
  を調査することで、自転車問題の原因を探る
場所 第一エリア・第三エリアそれぞれの駐輪場
日時 | 時間 | 天候
4/28(土) | 05:30～ | 晴れ
5/11(金) | 07:30～ | 晴れ
 | 12:15～ | 晴れ
 | 18:30～ | くもり

## Slide 12: 事前調査
内容･･･各駐輪場にある自転車の台数を計測
調査方法･･･第一エリアと第三エリアで
それぞれ2人ずつに分かれ、同時に計測
各駐輪場の区分け・キャパシティについて･･･
第一エリア：2007年交通班の駐輪場データを参 考に区分け・作成
第三エリア：2006年社会的ジレンマ班の駐輪場 データを参考に区分け・作成

## Slide 13: 調査時の様子（昼間・第一エリア）
自分勝手な駐輪により取出しが困難な駐輪場（１D棟前）
取り出しにくい･･･
二重駐輪

## Slide 14: 調査時の様子（昼間・第一エリア）
動線を塞ぐ枠外駐輪（１D棟前）
違法駐輪
通れない

## Slide 15: 調査時の様子（昼間・第三エリア）
3C棟南側 5/14 14：00 ラック利用者が取り出しにくい駐輪所
二重駐輪
ラック側からしか取り出せない

## Slide 16: 事前調査からの考察
Chart: 
| 0~50% | 51~100% | 101~150% | 151~200% | 201~250% | 251~300% | 301~350% | 350%~
第一エリア | 5 | 29 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
第三エリア | 16 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2
各駐輪場の、キャパシティに対する駐輪率（12:15~）
利用場所が集中！
高い利用率
箇所
利用されていない

## Slide 17: 調査時の様子（昼間・第三エリア）
3B棟下 5/14(月) 14：00
アクセス良好？
講義棟下
ペデ沿い
殆ど自転車が停まっていない

## Slide 18: 事前調査からの考察
Chart: 
| 5:30～ | 7:30～ | 12:15～ | 18:30～ | 4月28日 | 5月11日
第一エリア | 248 | 223 | 1150 | 572
第三エリア | 558 | 655 | 1622 | 1075
時間・エリア別の駐輪台数の変化
1147台
（第一エリア）
場所が不足している訳ではなさそう・・・
キャパシティ
第一エリア 1147台
第三エリア 2226台
台

## Slide 19: 事前調査からの考察
Chart: 
| 5:30～ | 7:30～ | 12:15～ | 18:30～ | 4月28日 | 5月11日
第一エリア | 248 | 223 | 1150 | 572
第三エリア | 558 | 655 | 1622 | 1075
時間・エリア別の駐輪台数の変化
1147台
（第一エリア）
キャパシティ
第一エリア 1147台
第三エリア 2226台
第一エリア･･･約200台
第三エリア･･･約600台
自転車が残っている
第一エリア
キャパの約18%
第三エリア
キャパの約27%

## Slide 20: 調査時の様子（早朝・第三エリア）
2012/4/28（土）05：30 GWの早朝でも駐輪場が埋まっている
多くの自転車で
駐輪場が埋まっている

## Slide 21: 調査時の様子（早朝・第三エリア）
2012/4/28（土）05：30 開いているラックの方が少ない
多くのラックが
埋まっている

## Slide 22: 事前調査からの考察
朝の時間帯に駐輪場においてある自転車は
何なのだろうか。
通学で自転車を使っている人
･･･自宅へ乗って帰る
通学以外の用途の自転車が、
大学内に残されている
何のために
残されているのか

## Slide 23: 事前調査からの考察
徒歩・自転車以外で通学している人の多くは
大学内に自転車を所有している？
筑波を離れる人が大学内に自転車を放置していく？
卒業生が大学内に放置していく自転車
自宅通学者の学内移動用の自転車
駐輪場問題の原因となっているのでは･･･
学内に置かれたままの自転車

## Slide 24: 考察
Chart: 
| 徒歩 | 自転車 | バイク | 自家用車 | 学内バス | 路線バス | TX | 常磐線 | その他
 | 1.5 | 63.7 | 5.3 | 7.2 | 8.8 | 0.5 | 9.4 | 0.6 | 3
徒歩 | 1.5 | ％
自転車 | 63.7 | ％
バイク | 5.3 | ％
自家用車 | 7.2 | ％
学内バス | 8.8 | ％
路線バス | 0.5 | ％
TX | 9.4 | ％
常磐線 | 0.6 | ％
その他 | 3 | ％
学群生の
通学手段（雨天以外）
平成22年度学生生活実態調査による
自転車の圧倒的な割合と、
残りの34.8％の人の学内移動手段は？
徒歩＋自転車
65.2％
それ以外
34.8％

## Slide 25: 考察
「なぜ自転車が多いのか」
事前調査より･･･
学内に置かれたままの自転車により
実質のキャパシティが減少、駐輪場問題の
原因の一つとなっている。
原因の一つ

## Slide 26
今後の計画
「なぜ自転車が多いのか」
「なぜ自転車を使うのか」の原因を明らかにし、
自転車を使う本当の理由を探る
自転車問題を解決する為の
提案、その提案の検証を行う

## Slide 27: 今後の計画
筑波大学生活課へのヒヤリング
学内の自転車
問題を再確認
実態調査
学生を対象にアンケートを行う
なぜ自転車が多いのか
なぜ自転車を使うのか
明らかに

## Slide 28: 参考文献
（1）筑波大学 （2011）：「 平成22年度学生生活実態調査
（学群）報告書」
http://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/pdf/seikatsu_h22_undergrad.pdf（2012/5/14）
（2）筑波大学 （2011）：「 平成22年度学生生活実態調査
（大学院）報告書」
http://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/pdf/seikatsu_h22_grad.pdf（2012/5/14）
（3）筑波大学施設部（2010）：「キャンパスマスタープラン2011」
（4）交通班（2001）：「快適な学内交通を目指して」
（5）社会的ジレンマ班（2006）：「筑波大学内における迷惑駐輪問題」
（6）防災班（2006）：「初夏のチャリンコ盗難撲滅運動」
（7）交通班（2007）：「迷惑駐輪による混雑への影響の評価とその対策」
（8）生活安全環境班（2009）：「つくば自転車スタイル～もう自転車をはなさ
ない～」
（9）地域施設班（2009）：「つくば駅周辺地区における駐輪場改善案の計画」
（10）スマートキャンパス班（2011）：「イラッとしない交通講座～たてる そめ るはる～」

## Slide 29: ご清聴ありがとうございました