## Slide 1: そうだ、 キックボードで行こう。
都市計画実習 最終発表 生活安全環境班
担当教員 吉野 邦彦 先生
ＴＡ 根本 拓哉
飯村 元紀
櫻井 智之
高橋 一貴
小磯 和紀

## Slide 2: 発表の流れ
背景：学内の駐輪場容量不足問題
目的：駐輪場混雑問題解消
調査：実態把握のための4つの調査
分析：混雑の原因の解明
提案：問題解決へ向けて
仮説：学内自転車について
調査
アンケート調査
PT調査
全学駐輪
台数調査
KB試乗調査
ヒアリング調査
自転車利用
実態調査

## Slide 3
背景（筑波大学の現状）
学内の移動手段として、自転車を利用
自転車の渋滞
駐輪場の混雑
枠外への駐輪
放置自転車
自転車に関わる多くの問題が発生

## Slide 4: 背景（現状）
全学生数･･･16271人
自転車通学者･･･約10600人（約65%）
*平成22年度学生生活実態調査（平成22年９月時点）による
南北4km・東西1km（約260ha）
授業間・学内移動に自転車は
必須と言われている

## Slide 5: 背景（既存文献）
学内の自転車に関する研究は数多く、様々な問題点や解決策が議論されてきた。
を調査
  ※既存文献より学生数や駐輪場の設置場所が現在と
  異なる為、調査対象は約10年前までとした。
「過去の都市計画実習の最終レポート」
（1998年以降）
「大学が実施してきた対策」

## Slide 6: 背景（過去の都市計画実習での事例）
個人利益の優先・違反駐輪
駐輪可能台数の 不足等
縦置き駐輪場・料金改定→駐輪場改善
交通容量の超過・学生数の大幅増加
盗難の発生
意識改革・駐輪場明確化→自転車混雑緩和
自転車専用道→混雑・集中緩和
ステッカー制度・駐輪パイプ→盗難防止
路面ペイント→枠内駐輪→安全面改善
MAP作成・登録制→スマートキャンパス
問題点
目的と解決策

## Slide 7: 背景（大学の取り組み・ヒアリングより）
日時 5月29日（火）13：30～、6月1日（金）13：30～
ヒアリング先
  施設部環境課 黒岩様
  総務部総務課 前島様
  シス情支援室 武井様
内容
  放置自転車に関する問題
  交通問題に対する大学側の取り組み等
（写真）
ヒアリングを実施しているときの様子

## Slide 8: 背景（大学の取り組み・ヒアリングより）
放置自転車の撤去
総務部により、毎年秋に放置自転車を撤去
誘導
掲示やペイント
設備的対策
駐輪場・自転車ラックの増設・改修
４年前から費用は掛からなくなった
毎年およそ1200台が撤去される
直接呼びかけ等（新入生向け）
ループ道路内側の自転車道の整備
解決に至っているとは言い難い

## Slide 9: 背景
過去文献では
→注目されていなかった。た。
大学が広いから
移動が容易だから
時間が確実だから
コストがかからないから
皆が使っているから
本当に自転車が
最良の交通手段？
当たり前のこと!?
「自転車が多い理由」
「自転車を使う理由」

## Slide 10: 事前調査からの考察
Chart: 
| 5:30～ | 7:30～ | 12:15～ | 18:30～ | 4月28日 | 5月11日
第一エリア | 248 | 223 | 1150 | 572
第三エリア | 558 | 655 | 1622 | 1075
時間・エリア別の駐輪台数の変化
1147台
（第一エリア）
駐輪容量
第一エリア 1147台
第三エリア 2226台
第一エリア･･･約200台
第三エリア･･･約600台
自転車が残っている
※駐輪容量
過去の実習データを参照
第一エリアの駐輪
容量の約18%
第三エリアの駐輪
容量の約27%
GW 早朝

## Slide 11: 事前調査からの考察
学内に置きっぱなしの自転車
徒歩・自転車以外で通学している人が
大学内に所有している自転車？
学内移動用自転車
放置自転車
実質的な駐輪容量を減らす原因となっているのでは･･･
遺棄された、盗難などにあった自転車？

## Slide 12: 仮説
学内に置きっぱなしにされている自転車により、実質的な駐輪可能台数が減少
駐輪場に関する様々な問題の原因と
なっているのではないか

## Slide 13: 目的
置きっぱなし自転車の属性を明らかにする
置きっぱなし自転車を減らすための解決策を提案する
駐輪場混雑問題の
解決を目指す

## Slide 14: 方法
調査
駐輪場の
現状把握
①全学駐輪台数調査
置きっぱなし自転車の属性調査
②自転車利用
実態調査
置きっぱなし自転車の利用実態
③自転車利用に関するアンケート調査（ＰＴ調査）

## Slide 15: 調査① 全学駐輪台数調査
日時：5月25日（金）
（朝）7:00~8:00
（昼）12:20~13:20
（夜）18:30~19:30
対象 第一エリア
第二エリア
第三エリア
会館エリア
体芸エリア
方法： 実測
駐輪場の現状把握
5月25日 第三エリアの駐輪場の様子

## Slide 16: 調査① 全学台数調査 調査結果
Chart: エリア別の自転車総数（早朝時）と駐輪容量
| 一学 | 二学 | 三学 | 体・芸専
朝（晴） | 354 | 757 | 848 | 270
朝に止まっていた台数
※駐輪容量 駐輪場の長さを計測、1台分を60cmとして計算
第一エリア
駐輪容量
第二エリア
駐輪容量
第三エリア
駐輪容量
体芸エリア
駐輪容量
どのエリアでも
早朝に多くの
自転車が止まっている
第三エリアを中心に
調査を進める
第一エリア 第二エリア 第三エリア 体芸エリア

## Slide 17: 調査② 自転車利用実態調査
日時： 取り付け･･･6月3日（日）、08:15～11:15
台数計測･･･6月10日（日）、7:45～8:45
対象： 第三エリア全域
駐輪場を21ブロックに分割し、調査を実施
置きっぱなし自転車の
属性を調査
6月3日 自転車への目印取り付け時の様子

## Slide 18: 調査② 自転車利用実態調査
第三エリア内あったすべての自転車のハンドルに目印を取り付ける
1週間後に目印が付いていた自転車の台数を計測
目印が残っていた自転車
⇒利用されていない「放置自転車」
1週間後に目印が残っていなかった自転車
⇒利用されている「学内移動用自転車」
6月3日、取り付けた目印

## Slide 19: 駐輪場の分割
似たような特徴を持っていると考えられる駐輪所ごとに分類
特徴・・・
・屋根の下である
・出入り口に近い
・ラックが存在する

## Slide 20: 調査② 自転車利用実態調査 調査結果
Chart: 目印を取り付けた自転車台数
 | 18 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 31 | 24 | 102 | 25 | 22 | 27 | 19 | 62 | 30
 | 19 | 35 | 11 | 9 | 33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 48 | 22 | 16 | 11 | 24 | 36 | 13 | 39
（緑）学内移動用自転車
･･･３６６台
（赤）放置自転車
･･･５０５台
駐輪容量の26％
駐輪容量の19％

## Slide 21: 自転車利用実態調査
（緑）学内移動用自転車の
多かった駐輪場
（赤）放置自転車の
多かった駐輪場
講義棟に近い
屋根がある
駐車場に近いなど
置きやすい
研究棟に近い
屋根がないなど

## Slide 22: 自転車利用実態調査
Chart: 目印を取り付けた自転車台数
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20
 | 15 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 31 | 102 | 25 | 22 | 27 | 62
 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 22 | 16 | 11 | 24 | 13
放置自転車の割合が高かった駐輪場群
（台）
（緑）学内移動用自転車
（赤）放置自転車
･･･５０５台（駐輪容量の26%）
放置自転車により
駐輪場が埋まっている！

## Slide 23: 自転車利用実態調査
Chart: 目印を取り付けた自転車台数
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20
 | 15 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 31 | 102 | 25 | 22 | 27 | 62
 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 22 | 16 | 11 | 24 | 13
放置自転車の割合が高かった駐輪場群
（台）
（緑）学内移動用自転車
（赤）放置自転車
･･･５０５台

## Slide 24: 自転車利用実態調査
6月10日、8:20 15番、サイバニクス棟横駐輪場の放置自転車
大量の放置自転車が置いてある

## Slide 25: 自転車利用実態調査
Chart: 目印を取り付けた自転車台数
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 21
 | 18 | 24 | 10 | 16 | 8 | 24 | 19 | 30
 | 19 | 35 | 11 | 33 | 10 | 48 | 36 | 39
(台)
学内移動用自転車の割合が高かった駐輪場群
（緑）学内移動用自転車
･･･３６６台（駐輪容量の19%）
（赤）放置自転車
14･･･理科系棟ペデ側駐輪場
21･･･3AB棟間の駐輪場、など
学内移動用自転車の
置き場に！

## Slide 26: 自転車利用実態調査
Chart: 目印を取り付けた自転車台数
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 21
 | 18 | 24 | 10 | 16 | 8 | 24 | 19 | 30
 | 19 | 35 | 11 | 33 | 10 | 48 | 36 | 39
(台)
学内移動用自転車の割合が高かった駐輪場群
（緑）学内移動用自転車
･･･３６６台
（赤）放置自転車

## Slide 27: 自転車利用実態調査
6月3日、8:00 21番、３A棟下の駐輪場に残る自転車
学内移動用自転車の置き場になっている

## Slide 28: 調査③ 自転車利用に関するアンケート調査 （パーソントリップ調査『以下PT調査』）
期間：5月30日（水）～6月8日（金）
対象：第三エリアを利用する学生（院生を含む）
配布場所：第三エリア内で手渡しで配布
回収方法：３A棟のシス情支援室前に設置した回収BOXに
提出
サンプル数 91
置きっぱなし自転車の
利用実態を調査

## Slide 29: 自転車利用に関するアンケート調査 調査結果
グラフ： 都市計画実習 生活安全環境班 「自転車利用に関するアンケート調査」より
Chart: ％
| 環境に優しい | 快適である | 荷物が載せられる | 移動が容易である | 時間が自由・確実 | 費用がかからない | 早く移動が出来る | 運動の為 | 場所をとらない
バス | 27.2727 | 9.0909 | 18.1818 | 63.6364 | 54.5455 | 54.5455 | 63.6364 | 9.0909 | 9.0909
クルマ | 6.25 | 18.75 | 6.25 | 43.75 | 25 | 18.75 | 31.25 | 18.75 | 6.25
徒歩＋自転車 | 13.3333 | 26.6667 | 6.6667 | 76.6667 | 50 | 56.6667 | 53.3333 | 25 | 6.6667
クルマ通学者は
自転車を選ぶことに
あまりこだわりがない
自転車を使う理由（交通手段別の母数に対する割合・複数選択）
n=91
通学手段

## Slide 30: 自転車利用に関するアンケート調査 調査結果
グラフ： 都市計画実習 生活安全環境班 「自転車利用に関するアンケート調査」より
Chart: 移動目的
| その他 | 運動 | 買い物 | 飲み会 | 外食 | 娯楽 | 部活・サークル等 | 授業間移動 | 学外 | 学内
クルマ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5
バス | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6
学外への長距離利用も
見てとることができる
学内移動用自転車の移動目的
(n=16)
通学手段
（複数選択）

## Slide 31: PTの記入例（1週間の行動記録）

## Slide 32: 自転車利用に関するアンケート調査 調査結果
Chart: 第三エリアが発着点となる移動
| 3学 | 2学 | 図書館 | １学 | 外セン | 体芸専 | 体育施設 | 学外 | その他
徒歩 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
自転車 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4
一週間で、たったの“２回”
（学内移動用自転車の所有者のみ）
n=14
頻繁に
あることではない!!

## Slide 33: 自転車利用に関するアンケート調査 調査結果
Chart: 第三エリアが発着点となる移動
| 3学 | 2学 | 図書館 | １学 | 外セン | 体芸専 | 体育施設 | 学外 | その他
徒歩 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
自転車 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4
（学内移動用自転車の所有者のみ）
n=14
第1エリア以南への移動から自転車を利用する傾向に

## Slide 34: 考察
原因
放置自転車
学内移動用自転車
解決策の
提案
駐輪場の容量を圧迫している
置きっぱなし自転車の実態は

## Slide 35: 放置自転車への解決策
回収が行われるまで、放置された自転車は
駐輪場に残されたまま
自転車の回収時期は毎年12月以降
業者が無料で回収
しかし・・・
駐輪場混雑の原因･･･

## Slide 36: 放置自転車への解決策
放置自転車の撤去回数の増加
撤去時期の前倒し
駐輪場にある放置自転車を
定期的に撤去
→ 駐輪場のスペースの確保

## Slide 37: 学内移動用自転車への解決策
学内移動用自転車を持つ人
放置自転車
撤去により
台数を減らす
必ずしも
自転車を使う必要があるのか？

## Slide 38: 学内移動用自転車への解決策
学内移動用自転車を持つ人
必ずしも
自転車を使う必要があるのか？
学内移動の為の
新しい交通手段
キックボード

## Slide 39: キックボードのメリット
持ち運び便利
駐輪不要
公共機関、自家用車と組み合わせた利用可
 | 自転車 | 折りたたみ自転車 | キックボード
重量（kg） | 19.9 | 12.5 | 2.8
全長×全幅(mm) | 1520×535 | 1390×510 | 800×350
全長×全幅(mm) （収納時） | ― | 920×320 | 600×100

## Slide 40: サイズ比較写真 （折りたたみ自転車とキックボード）
引用 http://az-1.loops.jp/tokubetu/107/107_3.html
（折りたたみ時）
（利用時）

## Slide 41: キックボードの移動時間の測定
日時：2012年5月30日、10:00~13:00
区間：第三エリア支援室⇔第一エリア支援室、
体芸エリア支援室、第三エリア駐車場
5月30日、タイム測定時の様子
方法： 徒歩
キックボード（小型）
キックボード（大型）
自転車
の4 つのタイムを測定。
・同じタイミングで出発し、 目的地までのタイムを 個々で測定。各区間で2 往復・計４回実施した

## Slide 42: キックボード 移動時間 の測定
第三エリア～
第三エリア駐車場
第三エリア～
第一エリア
第三エリア～
体芸エリア

## Slide 43: キックボードの移動時間の測定
 | 第三エリア～ 第三エリア駐車場 （約300ｍ） | 第三エリア～ 第一エリア （約350ｍ） | 第三エリア～ 体芸エリア （約600ｍ）
徒歩 | 4分10秒 | 5分10秒 | 11分20秒
キックボード | 2分43秒 | 3分36秒 | 7分01秒
キックボード （大型） | 2分27秒 | 3分15秒 | 6分05秒
自転車 | 2分40秒 | 3分21秒 | 5分56秒
差はほぼ無し
徒歩より約1分30秒早い！
徒歩より4分以上早い！
差は約1分

## Slide 44: ヒアリング
日時： 6月5日（火） 12：30～17：30
場所： 石の広場～第一エリア周辺
内容： キックボードに関する意識調査、試乗調査
対象： 筑波大学生 17人
（男14人、女３人）
方法： 口頭での質問、
キックボード試乗
（写真）
ヒアリングを実施しているときの様子

## Slide 45: ヒアリング結果
Chart: 【事後】学内移動手段として有効だと思うか
| はい | いいえ | 未回答
事後 有効だと思うか | 12 | 2 | 3
Chart: 【事前】 学内移動手段として有効だと思うか
| はい | いいえ | 未回答
事前 有効な手段だと思うか | 9 | 5 | 3
実際に乗ってみると
有効だと感じる人が増加

## Slide 46: ヒアリング結果
Chart: 【事前】 学内で 使ってみたいと思うか
| はい | いいえ | 未回答
事前 使ってみたいと思うか | 8 | 8 | 1
Chart: 【事後】 学内で 使ってみたいと思うか
| はい | いいえ | 未回答
事後 使ってみたいと思うか | 9 | 7 | 1
半数以上の学生がキックボードを使ってみたいと思っている

## Slide 47: ヒアリング結果
持ち運びに便利
かっこいい
乗ってみたい
肯定的な意見
小さくてよい
否定的な意見
恥ずかしい
慣れが必要
段差が怖い
など
など
課題
貸しキックボードがあれば・・・
路面を整備して欲しい
実現するにはソフト・ハード面での対策が必要！

## Slide 48: まとめ
学内の駐輪場容量不足問題
置きっぱなし自転車を減らし駐輪場混雑問題を解決
置きっぱなし自転車が実質的な駐輪場容量を圧迫
駐輪場混雑と置きっぱなし自転車
放置自転車と学内移動用自転車
学内移動用自転車の
利用実態
学生の
自転車利用の意識
背 景
仮 説
目 的
調 査

## Slide 49: まとめ
駐輪場容量を圧迫しているのは
放置自転車と
学内移動自転車
放置自転車の
撤去回数の増加と
撤去期間の前倒し
学内移動自転車を
キックボード
に置き換え
分 析
提案①
提案②
駐輪場混雑問題の改善

## Slide 50: 参考文献
筑波大学（2012）：
「平成22年度学生生活実態調査（学群）報告書 – 筑波大学」
「平成22年度学生生活実態調査（大学院）報告書 – 筑波大学」
都市計画実習班 「最終成果レポート」
・交通班（2001）：「快適な学内交通を目指して」
・社会的ジレンマ班（2006）：「筑波大学内における迷惑駐輪問題」
・防災班（2006）：「初夏のチャリンコ盗難撲滅運動」
・交通班（2007）：「迷惑駐輪による混雑への影響の評価とその対策」
・生活安全環境班（2009）：「つくば自転車スタイル～もう自転車を放さない ～」
・地域施設班（2009）：「つくば駅周辺地区における駐輪場改善案の研究」
・スマートキャンパス班（2011）：「イラッとしない交通講座～たてる そめる はる～」

## Slide 51: ご清聴ありがとうございました

## Slide 52: 補足資料（KBヒアリング）
Chart: キックボードを実家などで保有しているか
| ある | ない
キックボード所有について | 5 | 12
Chart: キックボード利用経験
| ある | ない
キックボード利用経験 | 13 | 4
N=17
N=17

## Slide 53: 全学台数調査
 | 朝（晴） | 昼（曇） | 夜（雨） | キャパ
一学 | 441 | 1546 | 534 | 
一学（改） | 354 |  | 534 | 1074
二学 | 757 | 1552 | 776 | 2195
三学 | 848 | 2196 | 1422 | 1978
体・芸専 | 270 | 947 | 671 | 1093
会館 | 30 | 94 | 48 | 33
外専 | 59 | 166 | 64 | 201

## Slide 54: 補足資料（アンケート調査）
Chart: 1週間で利用する主な駐輪場
 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | 1 | 30

## Slide 55: 補足資料（アンケート調査）
Chart: 大学に自転車を置いて帰るときに利用する駐輪場
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3

## Slide 56: 考察
Chart: 
| 徒歩 | 自転車 | バイク | 自家用車 | 学内バス | 路線バス | TX | 常磐線 | その他
 | 1.5 | 63.7 | 5.3 | 7.2 | 8.8 | 0.5 | 9.4 | 0.6 | 3
徒歩 | 1.5 | ％
自転車 | 63.7 | ％
バイク | 5.3 | ％
自家用車 | 7.2 | ％
学内バス | 8.8 | ％
路線バス | 0.5 | ％
TX | 9.4 | ％
常磐線 | 0.6 | ％
その他 | 3 | ％
学群生の
通学手段（雨天以外）
平成22年度学生生活実態調査による
自転車の圧倒的な割合と、
残りの34.8％の人の学内移動手段は？
徒歩＋自転車
65.2％
それ以外
34.8％